## Slide 1: Uitintegratie werklijn Lobith met Hydra-Ring
GRADE

## Slide 2: Overzicht
Statistische onzekerheid:
  Onzekerheden optellen
  Onzekerheden ‘doorsimuleren’
  Onzekerheden deels uitintegreren
  Totale onzekerheid normaal benaderen

## Slide 3: Onzekerheden optellen Meteo : normaal Hydraulica : beta
Werkwijze:
Voor elke q_hbv (mu_hbv,sigma_hbv) in de werklijn:
Transformeer mu_hbv -> mu_sobek door Regression2018
Bepaal de beta parameters als een functie van mu_sobek (verwachting 0)
Trek een sample q_hbv* (10000 groot) op basis van N(mu_hbv, sigma_hbv)
Transformeer alle trekkingen q_hbv* -> q_sobek* door Regression2018
Trek voor elk q_sobek* uit het sample een verstoring eps uit de Beta verdeling
Tel de verstoring op: q_sobek** = q_sobek* + eps
Fit nieuwe Beta parameters aan het verkregen verstoorde sample

## Slide 4: Onzekerheden optellen Meteo : normaal Hydraulica : beta

## Slide 5
Onzekerheden ‘simuleren’ Meteo : normaal Hydraulica : beta
Werkwijze:
Voor elke q_hbv (mu_hbv,sigma_hbv) in de werklijn:
Transformeer mu_hbv -> mu_sobek door Regression2018
Trek een sample q_hbv* (10000 groot) op basis van N(mu_hbv, sigma_hbv)
Transformeer alle trekkingen q_hbv* -> q_sobek* door Regression2018
Voor elke trekking:
  Bepaal de beta parameters als een functie van q_sobek* (niet verschoven)
  Trek voor elk q_sobek* uit het sample een q_sobek** uit de Beta verdeling
Fit nieuwe Beta parameters aan het verkregen sample

## Slide 6
Onzekerheden ‘simuleren’ Meteo : normaal Hydraulica : beta

## Slide 7
Onzekerheden deels uitintegreren Meteo : normaal, ‘voorgebakken’ in de werklijn door uitintegratie Hydraulica : beta
Werkwijze:
Integreer de normale onzekerheden (mu_hbv, sigma_hbv) eerst uit
Transformeer de nieuw verkregen werklijn met Regression2018 -> mu_sobek
Bereken de Beta parameters voor de hydraulische onzekerheid als functie van mu_sobek

## Slide 8
Onzekerheden deels uitintegreren Meteo : normaal, ‘voorgebakken’ in de werklijn door uitintegratie Hydraulica : beta
Nb: Deze beta-parameters beschrijven alléén de onzekerheid van de hydraulische modellering

## Slide 9
Totale onzekerheid normaal benaderen Meteo : normaal Hydraulica : beta
Werkwijze:
Voor elke q_hbv (mu_hbv,sigma_hbv) in de werklijn:
Transformeer mu_hbv -> mu_sobek door Regression2018
Trek een sample q_hbv* (10000 groot) op basis van N(mu_hbv, sigma_hbv)
Transformeer alle trekkingen q_hbv* -> q_sobek* door Regression2018
Voor elke trekking:
  Bepaal de beta parameters als een functie van q_sobek* (niet verschoven)
  Trek voor elk q_sobek* uit het sample een q_sobek** uit de Beta verdeling
Bepaal de variantie van dit sample. Dit levert de sigma voor een normale verdeling

## Slide 10
Normale verdeling met gelijke variantie Meteo : normaal Hydraulica : beta

## Slide 11
Totale onzekerheid met 2-parameter Beta Meteo : normaal Hydraulica : beta
Werkwijze:
Voor elke q_hbv (mu_hbv,sigma_hbv) in de werklijn:
Transformeer mu_hbv -> mu_sobek door Regression2018
Trek een sample q_hbv* (10000 groot) op basis van N(mu_hbv, sigma_hbv)
Transformeer alle trekkingen q_hbv* -> q_sobek* door Regression2018
Voor elke trekking:
  Bepaal de beta parameters als een functie van q_sobek* (niet verschoven)
  Trek voor elk q_sobek* uit het sample een q_sobek** uit de Beta verdeling
Fit nieuwe Beta parameters aan het verkregen sample In dit geval niet de 4-parameter Beta, maar de 2-parameter Beta, waarbij het sample geschaald en verschoven wordt op basis van de grootste en kleinste waarde, m.a.w. de parameters A en B zijn vastgelegd